Государственные строительные нормы Украины

СИСТЕМА НОРМ И ПРАВИЛ

СНИЖЕНИЯ УРОВНЯ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ

ЕСТЕСТВЕННЫХ РАДИОНУКЛИДОВ

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Типовые документы

ДБН В.1.4-0.02-97

Издание официальное

Государственный комитет Украины

по делам градостроительства и архитектуры

Киев – 1997

Разработаны:                 Научно-производственной фирмой "РОСА" (Горицкий А.В. к.т.н.;

Сабалдырь В.П., к.т.н.; Захарчук Н.И., инж; Кравченко Л.С., инж.),

Научным центром радиационной медицины АМН Украины

(Лихтарев И.А., д.ф.-м.н.; Лось И.П., д.б.н.; Романенко А.Е., д.м.н.)

при участии

Минохраны здоровья (Бобылева О.А., к.м.н.),

Госкомградостроительства (Желудков Г.В., инж.),

Министерства по чрезвычайным ситуациям (Пинчук В.Я., к.т.н.),

Академии строительства (Величко В.А.,к.т.н.; Злобин Г.К., инж.;

Левинский А.М., д.т.н.),

НИИ строительного производства Госкомградостроительства

(Полонская С.А., к.т.н)

Внесены и                       Отделом государственных нормативов, стандартов и

подготовлены к              Сертификации Госкомградостроительства Украины

утверждению:

Утверждены:                    Приказом Госкомградостроительства от " 24 " июля 1997 г.

№ 124 и введены в действие с 1 января 1998 г.

С введением в действие ДБН В.1.4-0.01-97, ДБН В.1.4-0.02-97, ДБН В.1.4-1.01-97, ДБН В.1.4-2.01-97 прекращают действие РБН 356-91 "Положение о радиационном контроле на объектах строительства и предприятиях стройиндустрии и стройматериалов Украины"

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ

Система норма и правил снижения уровня               ДБН В.1.4-0.02-97
 ионизирующих излучений естественных
        радионуклидов в строительстве

Типовые документы                               Вводятся впервые

1.ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1.  Настоящие государственные строительные нормы устанавливают требования к типовым документам, используемым в Системе норм и правил снижения уровня ионизирующих излучений естественных радионуклидов в строительстве при проведении контроля сырья, строительных материалов, изделий, конструкций и объектов строительства.

1.2.  Соблюдение этих норм является обязательным на территории Украины для всех юридических и физических лиц, независимо от форм собственности, принимающих участие в проектировании, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений, а также изготавливающих строительные материалы, изделия и конструкции или осуществляющие контроль за строительством и изготовлением выше упомянутой продукции.

2.        НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящих ДБН приведены ссылки на следующие документы:

-         ДБН В.1.4-0.01-97. Система норм и правил снижения уровня ионизирующих излучений естественных радионуклидов в строительстве. Основные положения.

-         ДБН В.1.4-1.01-97. Система норм и правил снижения уровня ионизирующих излучений естественных радионуклидов в строительстве. Регламентируемые радиационные параметры. Допустимые уровни.

-         ДБН В.1.4-2.01-97. Система норм и правил снижения уровня ионизирующих излучений естественных радионуклидов в строительстве. Радиационный контроль строительных материалов и объектов строительства.

3.        ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Эти нормы устанавливают форму и содержание типовых документов, применяющихся в пределах, предусмотренных ДБН В.1.4-0.01, для контроля регламентированных радиационных параметров, установленных ДБН В.1.4-1.01, методами и средствами, предусмотренными ДБН В.1.4-2.01 (приложения 1-9).

Приложение 1             
                  Штамп                                                                  Обязательное

____________________________________________________________
(Наименование организации, проводившей сопоставление)

ПРОТОКОЛ СОПОСТАВЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЯ

по проведению радиационного контроля сырья,
строительных материалов и объектов строительства

Выдан ___________________________________________________________
(Наименование организации, предприятия, которая (которое) проводила (проводило) радиационный контроль)

___________________________________________________________________________

на основании сопоставления результатов измерений экспертной комиссией, протокол N ___ от "____" _____________ 200_ г.
Дата выдачи: "______" ________________200_ г.

| N п/п | Наименование работ | Используемый |
| --- | --- | --- |
|  |  | прибор | метод |
| 1. | Измерение мощности поглощенной дозы внешнего гамма-излучения (ПМД) мкГр*ч-1 |  |  |
| 2. | Определение эффективной удельной активности (Аэфф) естественных радионуклидов (ЕРН) в строительных материалах, Бк*кг-1 |  |  |
| 3. | Определение эквивалентной равновесной объемной активности (ЭРОА) радона-222 (CRn) в помещениях, Бк*м-3 |  |  |

Председатель комиссии  ______________________      (Ф.И.О.)
           (Должность)
Секретарь комиссии       _______________________      (Ф.И.О.)
         (Должность)

М.П.

Приложение 2
           Штамп                                                                               Обязательное

____________________________________________________________
(Наименование территориальной СЭС, выдавшей радиационный сертификат)

|  | "УТВЕРЖДАЮ" Главный врач _______________ СЭС ____________________________ (подпись, Ф.И.О.) "____"_________ 200_ г. М.П. |
| --- | --- |

РАДИАЦИОННЫЙ СЕРТИФИКАТ

Дата выдачи _____________________________________________
(действителен в течение года со для выдачи)
Выдан______________________________________________________________
(наименование организации, добывающей и/или производящей сырье и стройматериалы)

Разрешение на поставку потребителям продукции в следующих объемах и качестве

| N п/п | Номенклатура сырья и /или/ стройматериалов* обязательного радиационного контроля (ОРК) в соответствии с ДБН В.1.4-2.01-97 | Объем использования в год | Класс использования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Класс использования продукции определяется с использованием метода:
________________________________________________________________
Тип прибора_____________________________________________________
Дата проведения Госповерки_______________________________________

* Список ассортимента приводится предприятием, добывающим (производящим) сырье и /или строительные материалы

Руководитель предприятия                   _____________________   (Ф.И.О.)
      М.П.                                                                (подпись)

Приложение 3
           Штамп                                                                               Обязательное

____________________________________________________________
(Наименование территориальной СЭС)

|  | "УТВЕРЖДАЮ" Главный врач _______________ СЭС ____________________________ (подпись, Ф.И.О.) "____"_________ 200_ г. М.П. |
| --- | --- |

Регистрационный N __________

НОМЕНКЛАТУРА

сырья и /или/ стройматериалов обязательного* 
 радиационного контроля (ОРК)
в соответствии с ДБН В.1.4-2-01-97
использующихся в производстве
на предприятии _____________________________________________________
(Наименование организации-потребителя)

| N п/п | Наименование сырья и /или/ стройматериала | Цель использования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Песок | Строительство объектов |
| 2 | Щебень | Конструкции |
| 3 |  |  |

_______________________________________________________________
* Список ассортимента приводится организацией потребителем

Руководитель предприятия  _______________________ (Ф.И.О.)
                                                          (подпись)

М.П.

Приложение 4             
Обязательное

| Штамп предприятия | "УТВЕРЖДАЮ" Директор ____________________ (организация, которая производила измерения) "____"_________ 200_ г. М.П. |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

радиационного качества сырья и строительного материала
(действителен в течение ________________ со дня выдачи)

Выдан (кому) _________________ (адрес) ____________________________
Выдан (кем) __________________ (адрес) ____________________________
________________________________________________________________
                                            (номер лицензии, дата выдачи)
Дата выдачи ____________  Метод измерения _________________________
Тип прибора ____________ Дата проведения Госповерки _______________

| N п/п | Название сырья и стройматериала | Радий-226 Бк*кг-1 | Торий-232 Бк*кг-1 | Калий-40 Бк*кг-1 | Аэф. Бк*кг-1 | Класс применения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Среднее |  |

Классификация по классам применения

1 класс (Аэф <= 370 Бк*кг-1) - все виды строительства без ограничений.
2 класс (Аэф <= 740 Бк*кг-1) - для объектов промышленного, хозяйственного и дорожного назначения, где пребывание людей составляет менее 1700 часов в году.
3 класс (Аэф <= 1350 Бк*кг-1) - для отдельных изолированных объектов либо сооружений, объектов промышленного и дорожного назначения, которые практически не связаны с пребыванием людей.

Зав. лабораторией радиационного
                  контроля                        _____________________   _______________
                                                                       (подпись)                                      (Ф.И.О.)
Инженер-дозиметрист                   _____________________   _______________
                                                                      (подпись)                                       (Ф.И.О.)

Приложение 5              
Рекомендуемое

ОТЧЕТ

службы радиационного контроля в строительстве за _________ год.
________________________________________________________
(Наименование предприятия)

1. Отчет по измерениям эффективной удельной активности (Аэфф) ЕРН в строительных материалах за _________ год.

| N п/п | Материал | Место отбора, изготовитель | Количество проб в год | Среднее Аэфф, Бк*кг-1 | Количество проб с Аэфф, >370 Бк*кг-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

2. Отчет по результатам измерений мощности поглощенной дозы (МПД) внешнего гамма-излучения на объектах строительства  за год.

| N п/п | Место измерения | Среднее значение МПД по объекту, мкГр*ч-1 | Количество измерений МПД>0.264 мкГр*ч-1 | Количество измерений МПД>0.44 мкГ*ч-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

3. Отчет по измерениям эквивалентной равновесной объемной активности (ЭРОА) радона в помещениях за ___________ год.

| N п/п | Место проведения измерений (адрес) | Наименование объекта | Количество измерений | Среднее значение ЭРОА радона | Количество измерений ЭРОА, превышающих 50 Бк*м-3, в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Измерения проведены прибором __________________, зав. N _______
                                                            (Тип прибора)
Дата проведения Госповерки  "_____" _____________ 200__ года.
Метод измерения ________________________________________
Руководитель предприятия ________________     _____________
                                                        (Подпись)                             (Ф.И.О.)

М.П.

Приложение 6             
Обязательное

|  | "УТВЕРЖДАЮ" Директор ____________________ (организации провод. измерение) _______________________________ (подпись) (Ф.И.О.) "____"______________ 200_ г. М.П. |
| --- | --- |

АКТ

по результатам измерения мощности
поглощенной дозы (МПД) внешнего гамма-излучения в помещениях

на объекте _______________________________________________________
(наименование объекта обследования)
________________________________________________________________

(наименование организации, проводившей измерение)

Дата проведения измерений "_____" _______________ 200__ г.
Тип прибора ______________  Дата проведения Госповерки ____________

| N п/п | Место измерения | ПМД мкГр*ч-1 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Среднее значение по объекту __________________________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:  На объекте не следует (следует) рекомендовать проведение
                                                   (ненужное зачеркнуть)

противорадиационных мероприятий, так как при обследовании  не обнаружены

(обнаружены) уровни внешнего гамма-излучения выше нормативных величин.

Зав. лабораторией радиационного

контроля                                                   _____________          ______________

(подпись)                               (Ф.И.О.)

Инженер-дозиметрист  __________________        ____________________

(подпись)                                     (Ф.И.О.)

Приложение 7             
Обязательное

|  | "УТВЕРЖДАЮ" Директор ____________________ (организации провод. измерение) _______________________________ (подпись) (Ф.И.О.) "____"______________ 200_ г. М.П. |
| --- | --- |

АКТ № ____

по результатам измерений эквивалентной равновесной объемной активности (ЭРОА) радона в воздухе помещений на объекте строительства

__________________________________________________________________

(наименование организации проводившей измерения)

Лицензия № _________________ от "___" __________ 200__ г.

выдана_______________________________________________________________ (наименование организации, выдавшей лицензию)

Измерения проведены прибором ______________, зав. № ____________

Дата проведения Госповерки "_____" __________ 200__ г.

Метод ________________________________________________________

Объект___________________________________________________      (наименование объекта обследования)

Адрес ___________________________________________________

Даты проведения измерений: ____________________________________

| № п/п | Место измерения | ЭРОА радона-222 Бк*м-3 |
| --- | --- | --- |

Количество измерений: ________________________________________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

При обследовании не обнаружен (обнаружен) уровень ЭРОА радона,

(ненужное зачеркнуть)

превышающий норматив для построенных и реконструируемых зданий (50 Бк*м-3). Не рекомендуется (рекомендуется)  провести повторное обследование.

Зав. лабораторией радиационного

контроля                                          _____________                          ______________

(подпись)                                                                (Ф.И.О.)

Инженер-дозиметрист  __________________        ____________________

(подпись)                                           (Ф.И.О.)

Приложение 8             
Рекомендуемое

| "УТВЕРЖДАЮ" Главный врач _____________ СЭС ___________________________ (подпись) (Ф.И.О.) "____"______________ 200_ г. М.П. | "УТВЕРЖДАЮ" Директор _____________________ (организации провод. измерение) _______________________________ (подпись) (Ф.И.О.) "____"______________ 200_ г. М.П. |
| --- | --- |

АКТ

по результатам проведения

вневедомственного выборочного контроля (ВВК)

(в соответствии с п.6.4.6 ДБН В.1.4-2.01)

Мы, ниже подписавшиеся, представители ВВК _________________________

(наименование территориальной СЭС)

1.Ф.И.О.______________________________________________

2.Ф.И.О.______________________________________________

и председатель

__________________________________________________________________

(наименование организации производителя, посредника, потребителя продукции)

Ф.И.О.______________________________________________________________

составили настоящий акт в том, что проверкой установлено следующее.

В системе радиационного контроля (СРК) в строительной отрасли Украины

1. Предприятие является и имеет (не имеет) в наличии нижеследующие    документы.                        (не нужное зачеркнуть)

| Добывающим (производящим) сырье и /или/ стройматериалы | Поставщиком (посредником) сырья и /или/ стройматериалов | Потребителем сырья и /или/ стройматериалов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Радиационный сертификат службы радиационного контроля | 1. Разрешение на поставку сырья и /или/ стройматериалов | 1. Регистрацию номенклатуры сырья и /или/ стройматериалов |
| 2. Регистрация номенклатуры сырья и /или/ стройматериалов | 2. Регистрацию номенклатуры сырья и /или/ стройматериалов | 2. Паспорта радиационного качества сырья и /или/ стройматериалов, полученные от производителя или собственной ЛРК (ПРК) |
| 3. Паспорта радиационного качества сырья и /или/ стройматериалов ЛРК или ПРК | 3. Паспорта радиационного качества сырья и /или/ стройматериалов, полученные от производителя или собственной ЛРК (ПРК) |  |

2. Предприятие проводит радиационный контроль объектов (ненужное зачеркнуть):

| 1 -категория Объекты обязательного радиационного контроля (ООРК) | 2 - категория Объекты рекомендованного радиационного контроля (ООРК) |
| --- | --- |
| 1. Типовые проекты сооружений 1 и 3 групп | 1. Проекты производства работ на сооружениях 1 и 3 групп |
| 2. Рабочие проекты сооружений 1 и 3 групп | 2. Лесоповалы |
| 3. Карьеры сырья и /или/ стройматериалов | 3. Строительные детали и конструкции |
| 4. Территории под строительство сооружений 1 группы. | 4. Отделочные материалы и изделия |
| 5. Законченные объекты сооружений 1 и 3 групп | 5. Инженерное оборудование объекта |
| 6. Сырье и стройматериалы в соответствии с п. 6.1.1 ДБН В.1.4-2.01 |  |

3. Предприятие работающее по типу 1-категории (ООРК) имеет службу радиационного контроля (или использует по договору службу организации) ________________________________________________________________   (указать наименование организации)

и имеет (не имеет) в наличии следующие документы:

| Региональный центр радиационного контроля (РЦРК) | ЛРК 1 ранга, осуществляющие систематические радиационные обследования (СРО) объектов ОРК | ЛРК 2 ранга, осуществляющие разовые радиационные обследования (РРО) объектов РРК | ПРК, осуществляющие РК стройматериалов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Протокол сопоставления результатов измерений от НЦРМ АМН Украины | 1. Протокол сопоставления результатов измерений от РЦРК | 1. Протокол сопоставления результатов измерений от ЛРК 1 ранга | 1. Протокол сопоставления результатов измерений от ЛРК 2 ранга |
|  | 2. Паспорт радиационного качества сырья и /или/ строительных материалов ОРК | 2. Паспорт радиационного качества сырья и /или/ строительных материалов ОРК | 2. Паспорт радиационного качества сырья и /или/ строительных материалов ОРК |
|  | 3. Акты обследования законченных объектов, зданий (МПД и ЭРОА радона) |  |  |

4. Служба радиационного контроля использовала в своей работе методы радиационного контроля следующих регламентируемых радиационных параметров (не нужное зачеркнуть):

| Выборочный контроль продукции (ВКП) | Сплошной контроль продукции (СКП) | Окончательный радиационный контроль объекта (ОРКО) |
| --- | --- | --- |
| 1. Эффективная суммарная удельная активность Аэфф ЕРН строительного материала | 1. Эффективная суммарная удельная активность Аэфф ЕРН строительного материала | 1. Мощность поглощенной дозы (МПД) |
|  |  | 2. Эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА) радона-222 в воздухе помещений |

5. Отчеты службы радиационного контроля за год по форме Приложения 5 к ДБН В.1.4-0.02 имеются (не имеются) в наличии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1.На предприятии установлено (не установлено) наличие выше перечисленных обязательных документов радиационного контроля.

2. Предприятие имеет (не имеет) права на продление радиационного сертификата в территориальной СЭС.

3. Предприятие может (не может) получить разрешение в территориальной СЭС на поставку (продажу) сырья и /или/ строительных материалов другим организациям.

Представители органа Госсаннадзора             Представитель предприятия

_____________________________             ________________________

(должность, подпись, Ф.И.О.)                                    (должность, подпись, Ф.И.О.)

Приложение 9
           Штамп                                                                               Обязательное

____________________________________________________________
(Наименование территориальной СЭС)

|  | "УТВЕРЖДАЮ" Главный врач _______________ СЭС ____________________________ (подпись, Ф.И.О.) "____"_________ 200_ г. М.П. |
| --- | --- |

РАЗРЕШЕНИЕ

на поставку сырья и /или/ стройматериалов*

обязательного радиационного контроля (ОРК)

в соответствии с ДБН В.1.4-2-01-97

Выдано _____________________________________________________

(наименование организации поставщика (посредника)

Дата выдачи _______________________________________

| № п/п | Наименование сырья и /или/ стройматериала | Наименование предприятия, добывающего (производящего) сырье и /или/ стройматериалы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

_____________________________________________________________________

* Список ассортимента приводится поставщиком (посредником)

Руководитель предприятия    ________________________   (Ф.И.О.)

М.П.

(подпись)